###### TALVISTE TEEHOIUTÖÖDE ISELOOMUSTUS JA NÕUDED

- Üldist

  - Teehoiutööde tegemise nõuded (edaspidi NÕUDED) on kohustuslikud Keila valla  avalike teede teehoiul.

  - Tuginedes Töövõtja ametialasele professionaalsusele on Töövõtja kohustatud pakkumises arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt hankedokumentides.

  - Tellija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga, ja käesoleva pakkumise Lisas 7 loetletud teedega ning seal valitsevate tingimustega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.

  - Töövõtja on kohustatud tagama infotelefoni töö, mis tagaks Tellijal seitse päeva nädalas  kella 07.00-22.00-ni  võimaluse teabe saamiseks ja edastamiseks teede seisundi kohta. Teavet peab olema võimalik edastada nii telefoni kui ka e-posti teel.

  - Töövõtja on kohustatud pidama talihooldepäevikut, kuhu on märgitud hoolde kuupäev,  lumetõrjet teostavad masinad , nende väljasõidu- ja tööaeg. Töövõtja peab võimaldama talihooldepäevikut tellijal igal ajal kontrollida.

  - Lumetõrjet tegeva masina juhil on kaasas töös olev mobiiltelefon, mille numbri teatab Töövõtja Tellijale.

  - Töövõtja on kohustatud varustama hankedokumentides nimetatud lumetõrjetraktorid GPS seadmetega nii, et nende töö oleks Tellijal läbi interneti jälgitav.

  - Mistahes vastuolude ning käesoleva juhise puudulikkuse puhul lugeda ülemuslikuks Tellija nõue.

- Talihoole

  - Talihoolde nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.

  - Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja  vajadusel lume äravedu või ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laialilükkamine , teeäärsete lumetõrjeribade lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.

  - Töövõtja teeb Keila valla avalikel teedel ( Ehitusseadustiku §92 lg 7 „Kohalik tee“ tähenduses) lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab (Majandus- ja taristuministri määrus nr 92, 14.08.2015 (RT I 15.07.2015,13) lisas 8 toodud 1. seisunditaseme nõuetele kella 07.00-22.00.

  - Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu- vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) peab Töövõtja tagama tee läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 15.00- 20.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud Tellijat koheselt informeerima. Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama vallateede vastavuse 1. seisunditaseme nõuetele 36 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemisest (Majandus- ja taristuministri 14.07.2015.a. määrus nr 92 „Tee seisundinõuded“ Lisa 9).

  - Raskete ilmaolude korral öisel ajal ( väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22.00-07.00) kohalikul avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul .

  - Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - on Töövõtja kohustatud tegema lumetõrjet vajalikul teelõigul ka pärast seisundinõuete kehtivusaega, s.o. kella 22.00-07.00-ni.

2.7. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede sõidetavuse tagamist.

2.8. Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamine tuleb kooskõlastada maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist.

2.9. Koolide ja lasteasutuste parklates peab lumetõrje olema tehtud tööpäevadel kella 07.00-ks.

2.10. Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt 5 m või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius kusjuures iga 200 m järgi peab olema laiendus vastusõitja möödalaskmiseks.

2.11. Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi kahjustada teekatet.

2.12. Kortermajade piirkonnas ja mujal, kus lume rohkuse tõttu pole tagatud vajalik sõidutee laius, tuleb lumi teisaldada lumelaaduriga .

2.13. Avaliku tee sulgemine lumeveo ajaks on lubatud ainult Tellija nõusolekul.

2.14. Lume sulamisperioodil tuleb teeäärsed lumevallid lükata teelt kraavi kohale, et tagada võimalusel vete äravool kattelt ja peenralt, nii et teedele ei tekkiks veelompe.

2.15. Töövõtja on kohustatud koheselt kõrvaldama lumetõrjetööde käigus ristmikele tekkinud lumevaalud ( võivad põhjustada liiklusõnnetusi).

2.16.Töövõtja on kohustatud talvistes tavaoludes ( mitte rasked ilmaolud) koheselt kõrvaldama kinnistu sissesõidutee ja vallatee ristmikule lumelükkamise käigus tekkiva üle 30 cm kõrguse lumevalli. Raskete ilmaolude korral tuleb üle 30 cm kõrgune lumevall sissesõiduteelt koristada pärast raskete ilmaolude lõppemist.

2.17. Töövõtja on kohustatud vallateede või valla- ja riigiteede ristmikel õnnetuste vältimiseks tagama piisava nähtavuse teesuudmete laiendamise ja lumevallide kõrvalelükkamise teel.

2.18. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid, piirdeaedu ja hoovidesse.

2.19. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud kohtades vallidest läbipääs sõidutee ületamiseks.

2.20. Töövõtja pole vastutav erateel lumetõrjega tekitatud kahju eest, juhul kui eratee omanik pole õigeaegselt informeerinud traktoristi või märgistanud teeäärseid istikuid jne.

2.21 Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest põhjustatud õnnetuste korral.